Pro obec jsou k dispozici aktualizované územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory proto zahrnují pouze zjištění skutečností, které nejsou součástí ÚAP. Jedná se o:

- současné využití ploch

- zhodnocení charakteru obce

- vymezení problémů k řešení

- vymezení známých záměrů v území

- průmět záměrů z nadřazené dokumentace (Politika  územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje PK) na území obce

Rozbor udržitelného rozvoje území

1. Urbanistický rozbor

Obec Chlum tvoří 1 katastrální území.

| obec | katastrální území | část obce |
| --- | --- | --- |
| Chlum | 661516 Chlum u Blovic | Chlum |

2. Urbanistický rozbor zohledňující historické a kulturní hodnoty

Urbanismus

Obec má charakter rostlé vsi s převažující zemědělskou funkcí. Její jádro tvoří rozsáhlá pětiúhelníková náves s výstavnými zemědělskými usedlostmi. Pozdější rozvoj pak směřoval podél silnice III/1776 východním směrem k Vlčtejnu a západním směrem ke Střížovicím. Na jižním okraji zastavěného území se nachází zemědělská farma.

Historie obce

Obec Chlum se nachází 15 km jihozápadně od Plzně. První písemná zpráva o existenci obce se datuje rokem 1379, údajně existovala již kolem roku 1100 ve spojení s tvrzí Vlčtejn. Název obce pochází od původního názvu pro zalesněný vrch s nadmořskou výškou 545m, jež se nachází poblíž obce a nese název Pahorek.

V roce 1789 měla obec 34 popisných čísel, k 31.12.2009 je jich 82. Těsně po 2. sv. válce zde žilo 378 osob. Nyní zde trvale žije 213 obyvatel, cca 30 přijíždí především na víkendové pobyty a 3 obyvatelé zde žijí, ale nejsou hlášeni k trvalému pobytu.

Dominantou obce je barokní kruhová náves s kapličkou a železným křížem, evidovaným Státní památkovou péčí. Vedle se nachází pomník padlých z 1. a 2. sv. války. Ve středu obce se též rozprostírá jeden z obecních rybníků, dále je zde prodejna smíšeného zboží Západočeské konzumní družstvo (ZKD) a 2 hasičské zbrojnice.

Pro rekreační vyžití obyvatel slouží víceúčelová vodní nádrž, zrekonstruovaná v roce 1992, v jejímž sousedství je sportovní hřiště. V obci je Obecní hospoda, Dům s pečovatelskou službou, v němž v současné době žije 10 seniorů, a dále obec obhospodařuje obecní pozemky a obecní les. Aktivní sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1904, k 31.12.2009 má 50 členů.

Nemovité kulturní památky

Na území obce nejsou registrovány památkově chráněné objekty

3. Přírodní podmínky

3.1) krajina

Území obce Chlum se nachází v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce 400 – 490 metrů. Vlastní sídlo leží v mělkém sedle mezi kótou Pahorek (549 m.n.v.)  a západním úbočím hřebenu Vlčtejna. Ú zemí má převažující charakter zemědělsky využívané krajiny s vysokým podílem ploch zemědělského půdního fondu. Souvislé lesní porosty jsou pouze v jihovýchodním cípu katastrálního území obce (Sečský les).Vzhledem k poloze na hřebenu  v sedle mezi vyvýšeninami postrádá obec významnější vodní toky. Území je odvodňováno strouhou podél silnice do Střížovic do Olešenského potoka a dále do Úslavy.

Jižním okrajem území obce v Sečském lese protéká Únětický potok

Koeficient ekologické stability území činí 0,32. Jedná se o území intenzívně využívané, zejména pro zemědělskou velkovýrobu, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.

Využití území

| druh pozemku | výměra (ha) | podíl (%) |
| --- | --- | --- |
| orná půda | 265 | 65,4 |
| zahrady | 8 | 2,0 |
| trvalé travní porosty | 48 | 11,9 |
| zemědělská půda celkem | 321 | 79,3 |
| lesní plochy | 49 | 11,9 |
| vodní plochy | 1 | 0,3 |
| zastavěné plochy | 5 | 1,3 |
| ostatní plochy | 29 | 7,2 |
| nezemědělská půda celkem | 84 | 20,7 |
| Celkem Chlum | 405 | 100,0 |

Je zřejmý vysoký podíl zorněných ploch ZPF. Krajina tak vykazuje nízkou úroveň stability a vysoké ohrožení erozí zvláště na svažitých polohách.

3.2) nerostné suroviny

Na území obce nejsou registrována ložiska nerostných surovin ani chráněná ložisková území.

3.3) poddolování

Území obce není dotčeno poddolováním.

3.4) zemědělský půdní fond

Je tvořen převážně plochami poměrně kvalitní orné půdy. Svažité plochy orné půdy jsou ohroženy erozí při přívalových srážkách. Podíl trvalých travních porostů je nízký

3.5) lesní pozemky

Na území obce mají větší rozsah v její jihovýchodní části, kde tvoří souvislý lesní porost. Jedná se o hospodářský les s převažujícím smrkem a menším zastoupením dalších dřevin. Menší plochy lesů na svazích Pahorku mají minimální hospodářský význam, u těchto porostů převažuje jejich krajinotvorná  funkce (stabilizace svahů, protierozní ochrana).

3.6) ochrana před povodněmi

Území obce není ohroženo povodněmi. K lokálnímu ohrožení může dojít při přívalových srážkách  pod svažitými plochami zemědělské,   převážně orné půdy (splach ornice).

4. Dopravní infrastruktura

Silnice

Dopravní páteří území je silnice I/27 Plzeň-Písek, která protíná východní část území obce zhruba 1 km od zastavěného území. Z ní odbočuje u obce Vlčtejn silnice III/1776 procházející Chlumem a dále směřující do Střížovic.

Místní komunikace

Významná je místní komunikace směřující jihovýchodním směrem na silnici I/20.

Cyklistické a turistické cesty

Obcí prochází naučná stezka „Blovickem pěšky i na kole“

Dopravní závady

Hlavní dopravní závady jsou:

- křižovatky místních komunikací

Hromadná doprava osob

Je zajišťována autobusy se zastávkou v centru obce.

5. Vodní hospodářství

5.1) zásobování vodou

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je do obce Chlum přiveden skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Plzeň - St. Plzenec - Blovice. Z tohoto přivaděče je proveden pouze páteřní vodovodní řad a další větve vodovodu jsou v řešení. Vodu odebírá pouze 8 % obyvatel. Zbylí obyvatelé obce se zásobují vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je, dle údajů obce, nedostatečné. Kvalita vody není známa.

Nově vybudovaný stavební obvod pro 13 RD je napojen na veřejný vodovod

5.2)Odkanalizování, čištění odpadních vod

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje má obec Chlum vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub, která je ve nedobrém stavu. Vlastníkem dešťové kanalizace je obec Chlum. Od 100% obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Profil materiál délka v km

300-400 beton 1,490

V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací plzeňského kraje je  stanoven záměr vybudovat v obci jednotnou kanalizaci s jednoduchým čištěním. Projektová dokumentace není zpracována vzhledem k tomu, že místní část nemá dostatek finančních prostředků. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu. Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:

- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče, kanalizace nebo zasakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)

- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

5.3) vodní toky a plochy

Na území obce nejsou významné vodoteče. Srážkové vody jsou odváděny severním směrem otevřeným příkopem podél silnice do Střížovic do Olešenského potoka a dále do řeky Úslavy v Nezvěsticích. Jižním směrem je území odvodňováno do Únětického potoka, který se nachází v Sečském lese v jižním cípu území obce

6. Energetika

Zásobování elektřinou

Obec je zásobována elektřinou ze 3 transformačních stanic. Rozložených na území obce. :

- transformační stanice ve středu obce za prodejnou

- transformační stanice na západním okraji obce u domu s pečovatelskou službou

- transformační stanice na severovýchodním okraji obce u mateřské školy

Zásobování plynem

Obec je zásobována zemním plynem středotlakým rozvodem z regulační stanice na katastru sousední obce Střížovice.

Zásobování teplem

Je řešeno především s využitím zemního plynu. Zůstává zachován menší podíl spalování pevných paliv. Menší objekty a rodinné domy jsou vesměs vybaveny malými domovními kotelnami.

Nakládání s odpady

V obci jsou rozmístěny kontejnery pro tříděný odpad. Domovní odpad je ukládán do nádob a vyvážen pověřenou, odborně způsobilou firmou na řízenou skládku..

7. Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel

| rok | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 192 | 193 | 182 | 188 | 222 | 223 |

Věková struktura (2001)

| skupina | 0-14 | 15-64 | 65 a více | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet absolutně | 28 | 123 | 33 | 184 |
| podíl v % | 15,2 | 66,9 | 17,9 | 100 |

Věková struktura (2011)

| skupina | 0-14 | 15-64 | 65 a více | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet absolutně | 41 | 135 | 37 | 213 |
| podíl v % | 19,2 | 63,4 | 17,4 | 100 |

Poznámka: Údaje celkového počtu se odlišují vzhledem k datu zjištěných údajů ve sčítání (věková struktura) počty obyvatel ke konci roku dle statistických údajů.

Z uvedených dat je patrná tendence  ke stabilizaci velikosti obce s mírným nárůstem v poslední dekádě.

Z rozboru demografických údajů je patrné, že nárůst je dán přirozenou měnou, vysoký podíl obyvatel ve věkové kategorii 15-64 let vytváří do budoucna předpoklad pro prudké stárnutí obyvatel s následným poklesem jeho počtu.

8. Domovní a bytový fond

Domovní fond (údaje ze sčítání 2001)

|  | domy celkem | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | obydlené | neobydlené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 72 | 71 | 1 | 0 | 51 | 21 |
| podíl v % | 100 | 98,6 | 1,4 | 0 | 70,8 | 29,2 |

Domovní fond (údaje ze sčítání 2011)

|  | domy celkem | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | obydlené | neobydlené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 80 | 78 | 2 | 0 | 64 | 16 |
| podíl v % | 100 | 97,5 | 2,5 | 0 | 80,0 | 20,0 |

Bytový fond (údaje ze sčítání 2001)

|  | byty obydlené | byty neobydlené | byty využívané k rekreaci | ostatní | byty celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 69 | 21 | 12 | 9 | 90 |
| podíl v % | 76,7 | 23,3 | 13,3 | 10,0 | 100 |

Bytový fond (údaje ze sčítání 2011)

|  | byty obydlené | byty neobydlené | byty využívané k rekreaci | ostatní | byty celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 95 | 18 | 8 | 10 | 113 |
| podíl v % | 84,1 | 15,9 | 7,1 | 8,8 | 100 |

Z vyhodnocení je patrný trend k využívání neobydlených domů k trvalému bydlení. Neobydlené domy jsou využívány zčásti k rekreaci, podstatná část je k obývání nevhodná (vhodné objekty již byly zrekonstruovány).  Tento nevyužívaný domovní fond pak je pro bydlení využitelný jen v omezené míře. Veškeré požadavky na nové bydlení je nutno realizovat formou nové výstavby.

9. Ekonomická základna

Ekonomickou základnu obce je malá, tvořená zemědělskou farmou a dalšími drobnými provozy živnostenského charakteru. Většina obyvatel vyjíždí za prací do sousedních obcí, především do Plzně.

10. Problémy v území

Na základě komplexního rozboru lze za hlavní problémy v území považovat:

- ohrožení obytného území přívalovými srážkami ze zorněných ploch ZPF

- stárnutí obyvatel (budoucí vývoj věkového složení obyvatelstva)

- nízká stabilita krajiny v kontaktu se zastavěným územím

11. Celkové zhodnocení

Obec má předpoklad stabilizace osídlení podpořeného aktivním saldem migrace (dostupnost Plzně, a výrobní zóny při dálnici D5.

Předpoklad výhledové velikosti obce:

stabilizovaná velikost		260 obyvatel

návrh včetně rezervy		300 obyvatel

12. Vlivy na udržitelný rozvoj území

12.1) vliv na životní prostředí

V současnosti ovlivňuje životní prostředí především zatížení intenzivním zemědělským velkoplošným hospodařením s tendencí zvyšujícího se podílu pěstování energetických plodin. Dále kontaminace povrchových a spodních vod odpadními vodami především z vyvážení odpadních jímek na plochy ZPF. Pro nakládání s odpadními vodami je limitujícím faktorem vzdálený recipient (Olešenský potok vzdálený od zastavěného území cca 1,5 km)

12.2) vliv na chráněná území přírody

Na území obce nejsou zvlášť chráněná území přírody.   Z hlediska krajinářského je krajina bez významných prvků na území obce, výraznější krajinné veduty leží mimo její území (Vlčtejn).

12.3) vyhodnocení vlivu na vývoj území

Bude posuzováno až po návrhu rozvoje v územním plánu.

12.4) předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území (SWOT ANALÝZA)

Dopravní infrastruktura

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - dostupnost z Plzně | - dopravní závady |
| Příležitosti | Hrozby |
| - odstranění nebo zmírnění závažnosti dopravních závad | - nedostatek finančních prostředků na údržbu komunikací s jejich devastací ( povětrnostní vlivy) |

Ekonomická základna

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - dostupnost pracovních příležitostí v Plzni, a dalších sídlech | - nedostatek pracovních příležitostí |
| Příležitosti | Hrozby |
| - rozvoj drobného podnikání | - zánik drobných živností - nízká ekonomická aktivita stárnoucí populace ve výhledu |

Technická infrastruktura

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - plynofikace obce - napojení na vodovodní systém Plzně | - nakládání s odpadními vodami -zastavěné území obce náleží do dvou povodí (Olešenský a Únětický potok) - nedokončené zásobování pitnou vodou (nevyhovující kvalita vody ve studních) |
| Příležitosti | Hrozby |
| --nakládání s odpadními vodami (výstavba domovních ČOV) | - kontaminace povrchových a spodních vod |

Přírodní prostředí

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - malá hustota obyvatel | - nízká stabilita krajiny - vysoký podíl orných půd nečleněných krajinnou zelení - erozní ohrožení území při přívalových srážkách - vysoký počet rekreačních objektů - ohrožení povrchových a spodních vod odpadními vodami - krajina s nízkou retenční schopností bez vodních toků a ploch |
| Příležitosti | Hrozby |
| - opatření na ochranu povrchových a spodních vod - vodní nádrže a opatření pro zvýšení retenčních schopností krajiny | - využívání svažitých pozemků pro pěstování širokořádkových plodin |

Zemědělský a lesní půdní fond

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - kvalita ZPF | - vysoký podíl orných půd |
| Příležitosti | Hrozby |
| - postupné převádění orných půd na trvalé travní porosty - protierozní opatření | - pěstování energetických plodin na biomasu s degradací půdy erozí a zhutněním - ohrožení svažitých pozemků erozí |

Kulturní hodnoty

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - charakter jádra obce |  |
| Příležitosti | Hrozby |
| -rozvoj občanské společnosti - vytvoření podmínek pro spolkovou a sportovní činnost - podmínky pro vyžití mládeže | - chátrání nevyužívaného domovního fondu - nedostatek finančních prostředků pro údržbu a opravy objektů v centru obce |

Demografie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel | - špatná věková struktura obyvatelstva |
| Příležitosti | Hrozby |
| - aktivní saldo migrace obyvatel | - stárnutí populace |

Rekreace a cestovní ruch

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - | - neatraktivní prostředí z hlediska cestovního ruchu |
| Příležitosti | Hrozby |
| - propagace území | - |

Obytná funkce

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - dopravní dostupnost | - zanedbaný bytový fond v centru |
| Příležitosti | Hrozby |
| - rozvojové plochy pro výstavbu | - živelný rozvoj bez zajištění odpovídající technické infrastruktury - konkurence sídel s lepším přístupem z větších sídel |

12.5) přínos k naplnění priorit územního plánování

Požadavek na zpracování územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Zpracování územního plánu je podmínkou pro možný územní rozvoj obce

12.6) shrnutí rozboru

Na základě známých podkladů lze předpokládat vznik dokumentace (územního plánu), který

vytvoří předpoklady pro zajištění udržitelného rozvoje území obce, který zahrne ochranu přírodních a kulturních hodnot území, stabilizaci osídlení  a využití specifických podmínek území.

13. Známé požadavky na řešení

13.1) požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR

Nejsou.

13.1) požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Limity využití území dle ZÚR PK:

- komunikace I. a III. třídy

- VTL plynovod

- vedení VN

- možnost archeologických nálezů v centrální části obce

Záměry dle ZÚR PK:

1 – koridor přeložky silnice I/20 (obchvat Chválenice-Želčany-Vlčtejn)

13.2) převzaté řešení ze stávající ÚPD

2 – plochy bydlení

3 – plochy bydlení

4 – plochy bydlení

13.2) nové požadavky obce a občanů

5 – plochy bydlení

6 – plochy bydlení

7 – plochy bydlení

8 – čistírna odpadních vod (v řešení ÚP bude upřesněna varianta umístění)

9 – protierozní opatření

10 – protierozní opatření

11 - cyklostezka

Grafické přílohy:

a) výkres hodnot území	1 : 5 000

b) problémový výkres		1 : 5 000